## Slide 1
지금 우리는
사물 인터넷
인공지능
빅데이터
모바일 서비스
시대에 살고 있다.

## Slide 2
친환경
근린 공원 조명등
사물 인터넷
인공지능
빅데이터
모바일 서비스
최종 목표

## Slide 3
IT 신기술 친환경 분야 접목
    IT 신기술 공학적 응용
        IT 신기술/신제품 개발
            IT 신기술 특허/논문 작성

## Slide 4
근린공원 조명등의
지능형 기능 고도화 기술 개발
이화여대 EGATAN팀
소혜진 안수민
이지헌 유지우
조동섭 교수님
나은경 멘토님

## Slide 5
Contents
1
2
3
4
5
프로젝트 소개
구조 및 기능
개발 기술
UI
기대효과 및 활용방안
6
참여도

## Slide 6
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안
E-Light
Target: 근린공원 내의 가로등
환경
엔터테인먼트
안전
Form: Add-On 형태
LED &
Arduino Sensors
Smart LED
Add-On Panel
Value: 낙후된 지역 공원 개선
설치 비용 절감
공원 인구 증가

## Slide 7
시스템 구조도
LED(출력장치)
미세먼지 위험 표시등
(출력장치)
침입방지 레이저 센서,
조도센서, 거울
미세먼지, 충격,
불꽃감지,
온/습도 센서
(입력장치)
발판(입력장치)
인공지능 스피커
앞면
뒷면
발판
웹사이트 – EVENT 예약
Web
자동 원예 장치
화단
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도

## Slide 8
E-Light 기능
엔터테인먼트
화단 내 침입 감지 시 경고 방송
수분 부족 시 정원 자동화 시스템 가동
AI 기반 해당 날씨 음악 재생
발판과 예약을 통한 LED 테마 점등
미세먼지 위험도 표시
불꽃 감지 시 대피 방송
환 경
안 전
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도

## Slide 9
SW/HW
SW
HW
DHT22
KY-026
KY-018
KY-008
DSM501A
PWS
WS2812 LED
Bare Conductive Board
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도

## Slide 10
SW Architecture
DATABASE
ACCESS
MySQL
사용자
웹페이지
PHP/HTML
관리자
웹페이지
User
Interface
LED Reservation System
Python
DB와 Arduino 연결
LED 점등
Arduino
LED 제어
발판
Pressure Input
발판-LED Control
Arduino
Serial 통신
Python
인공지능 스피커
기상청 Data
K-Means Clustering
최종 중심 좌표
전달
Hardware
Arduino
Sensor
수치 전달
Output
1) 스피커
2) 물줄기 펌프
3) LED
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도

## Slide 11
1) 아두이노 및 센서
(1) 레이저 & 조도 센서
평상시 30-50 수치를 유지  300을 넘으면 화단 침입으로 간주
레이저 : Digital 값으로 조도센서에 출력
조도 센서 : analog 값으로 레이저 수치 읽음
digitalWrite (laserPin, HIGH);
value = analogRead(sensorPin);
if(value > 300){
MP3player.stopTrack();
MP3player.playTrack(0);
Serial.println("화단 침입 발생");
delay(3000); }
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도

## Slide 12
1) 아두이노 및 센서
(2) 워터펌프
습도 센서 : 땅 습도 수치 측정
펌프 : 물줄기 출력
Delay 사용하여 물주는 시간 조절
모터 : digital 핀으로 펌프 가동
moisture_value = analogRead(moisture);
pinMode(relay, OUTPUT);
pinMode(pump, OUTPUT);
if(moisture<=20){
//펌프 작동
digitalWrite(relay, HIGH);
digitalWrite(pump, HIGH);
delay(10000);
//펌프 중지
digitalWrite(relay, LOW);
digitalWrite(pump, LOW);
delay(2000); }
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도

## Slide 13
2) 인공지능 스피커
(1) K-means Clustering 이용한 그룹화
K-means Clustering : 데이터와 군집의 중심 좌표(Centroid)와의 거리를 계산하고, 데이터와 중심 좌표 간 거리가 가장 가까운 군집에 각 데이터를 배정하는 반복적 알고리즘
Distance =
다섯 영역의 centroid를 임의로 설정
엑셀로부터 받아온 온,습도 데이터를 하나씩 대입
Distance 값이 가장 작은 군집에 배정  최종 중심좌표 선정
<최종 중심 좌표>
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도
유클리드 거리 계산식 :

## Slide 14
2) 인공지능 스피커
(2) Deep Learning
Input
클러스터 구성 요소
 온도, 습도
Output
클러스터 번호
 노래 재생 track
각각의 Input에 따른 Output 나오게 학습
<Rule 방식 제어 흐름도>
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도

## Slide 15
3) 웹 기반 LED 원격 예약 시스템
Web browser
Web server
MySQL DB
PHP
Python
Arduino
Client
Server
pymysql.conncect()
Serial 통신
(Pyserial)
reservation.php
HTML code
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도

## Slide 16
Connector
앞판
뒷판
Connector
4) 발판을 이용한 LED 점등
Start
keypad.getKey();
case PRESSED:
switch(eKey){
case 's': current_state="NORMAL";
break;
}
currentPalette = RainbowColors_p;
1~8
case ‘1': current_state=“THEME1"; break;
…
case ‘8': current_state=“THEME8"; break;
{'1','2','3’},
{'8','s',’4’},
{'7','6','5’},
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도

## Slide 17
5) 미세먼지 경고 LED & 화재 경보 시스템
pinMode (sensor_value , INPUT)
if(sensor_value > 10000){
MP3player.stopTrack();
MP3player.playTrack(1);
Serial.print("공원 내 화재 발생");}
좋음 | 보통 | 나쁨 | 아주 나쁨
0~15 | 16-35 | 36~75 | 76이상
환경부 기준 (단위: ㎍/㎥)
concentration (단위: pcs/0.1cf)
If(concentration > 2000){
RedWarning();}
else if(concentration > 1000 && ratio <= 2000){
YellowWarning();}
else
GreenWarning();}
LED(출력장치)
불꽃 감지센서
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도
Notes: concentration=1.1*pow(ratio,3)-3.8*pow(ratio,2)+520*ratio+0.62; // using spec sheet curve
pcsPerCF=concentration*100; // 입자 농도에 100을 곱하면 입자당 CF값
ugm3=pcsPerCF/1300; //입자당 CF를 1300으로 미세먼지 값

## Slide 18
User Interface
로그인
회원가입
이벤트 예약
사용자의 예약 확인
관리자의 회원 정보 확인
관리자의 예약 내역 확인
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도

## Slide 19
User Interface
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도

## Slide 20
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도
기대효과
공원의 컨텐츠화
LED 광고 서비스를 통한 수익 창출
LED와 발판을 활용한 게임 제작
Notes: 공원 개선 비용 9억 어쩌고
화단 침임으로 인한 피해사례
안전 불감증
공원의 테마파크화

## Slide 21
향후 계획
1
특허 출원 (산학협력단 제출)
1) 공원용 조명등에 부착된 LED모듈을 사용한
  사용자 주문 이벤트 표시 방법
2) 공원 조명등에 부착된 스피커를 사용한
  주변환경정보 기반 음악서비스
  알고리즘 및 작동 방법
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도

## Slide 22
향후 계획
멀티미디어학회 학술대회
인공지능 분야 논문 11/16~17 발표
2
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도
한국정보과학회 학술대회
사물인터넷 논문 11/5 제출 예정

## Slide 23
Coding Size
Chart: 
| 웹페이지 | LED | 아두이노 | 인공지능 스피커
Code Size | 1354 | 432 | 614 | 89
TOTAL
2489 Line
1354
432
614
89
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도

## Slide 24
프로젝트 소개 | 구조 및 기능 | 개발 기술 | UI | 기대효과 및 활용방안 | 참여도
팀원 별 역할 및 참여도
안수민
LED 테마 코딩
미세먼지 경고 LED
발판과 LED 연동 실행 코딩
포스터 / 데모 영상 제작
최종 발표
이지헌
LED 테마 코딩
미세먼지 경고 LED
사용자 웹페이지 제작
웹 기반 LED 예약 시스템 설계
발표 자료 제작
소혜진/유지우
인공지능 스피커 설계
아두이노 센서 총괄 제작
관리자 웹페이지 제작
발판 하드웨어 제작
발표 자료 총괄 제작 및 검토